## Slide 1
Выпускная квалификационная работа:
Москва, 2024 г.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Научный руководитель:
ст. преподаватель кафедры РЛ1 Круглов Г.В.
Выполнил: студент группы РЛ1-124 Краснинский К.А.
Система электронного хронометража

## Slide 2: Актуальность разработки
Наличие заказа на разработку и изготовление системы от подмосковного конно-спортивного клуба.
Необходимость в недорогой системе и простой в обслуживании системе.
Недоступность и высокая стоимость зарубежных систем.
1

## Slide 3
Цели и задачи ВКР
Разработать систему электронного хронометража, соответствующую заданным техническим требованиям.
Цель работы
2
Разработка структуры системы электронного хронометража и входящих в её состав модулей.
Исследование инфракрасного приёмника, входящего в состав системы.
Расчёт радиоканала для обмена данными между устройствами.
Моделирование печатной антенны.
Разработка корпуса и печатной платы.
Изготовление опытного образца системы.
Разработка стенда для контроля параметров системы.
Расчёт сметной стоимости и составление плана-графика.
Исследование вредных факторов при изготовлении опытного образца и экологическая экспертиза.
Решаемые задачи

## Slide 4
3
Структурная схема системы
Фиксация пересечения стартовой/финишной линии осуществляется оптическим датчиком.
Обмен информацией между устройствами по радиоканалу с использованием технологии LoRa.
Система состоит из трёх типов модулей.
В зависимости от количества пар инфракрасных модулей система может работать в различных режимах.

## Slide 5
4
Структурная схема модуля
Все модули используют идентичную печатную плату.
В инфракрасном приёмнике используется фотодиод в режиме фотогенератора.
В инфракрасном передатчике используется инфракрасный светодиод.
Питание инфракрасных модулей осуществляется от 3х гальванических элементов типа АА, питание управляющего питания от USB

## Slide 6
Моделирование приёмника ИК-сигнала
АД – амплитудный детектор
СФ – согласованный фильтр
Параметры ИК сигнала:
Частота импульсов 32 кГц
Частота пачек импульсов 1 кГц
Каждая пачка состоит из 16 импульсов
Частота дискретизации сигнала 96 кГц
5

## Slide 7
Моделирование приёмника ИК-сигнала
6

## Slide 8
Диапазон для организации радиоканала выбран в соответствии с постановлением ГКРЧ № 21-58-05 от 16 июня 2021 г.
Для расчёта потерь на трассе распространения использовалась модель Окамуры-Хата для сельской местности.
Радиоканал
Структура сообщения в радиоканале
ID1 – Идентификатор управляющего устройства
ID2 – Идентификатор модуля
CMD – Код команды
PARAM – Дополнительные параметры команды
Исходные данные
Диапазон 868,7...869,2 МГц
Рабочая полоса BW = 125 МГц
Коэффициент расширения спектра SF = 7
Рабочий цикл 10 %
Мощность передатчика 17 дБм (50 мВт)
Чувствительность приёмника минус 123 дБм
Результаты расчёта
Потери на трассе распространения 49,5 дБ при дальности 500 м
Максимальная дальность связи 4000 м
Символьная скорость 97 бод
7

## Slide 9
Моделирование печатной антенны
На плате используется меандровая инвертированная-F антенна.
Расчётная частота антенны 868 МГц.
При электродинамическом моделировании использовалась упрощённая модель печатной платы.
Материал платы ФР4, толщина 1,2 мм, металлизация – медь 18 мкм
Для оптимизации размеров применялся алгоритм Нелдера-Мида.
8
Печатная антенна
Питающая линия
Закорачивающий индуктивный полосок
Земляной полигон
Крепёжные отверстия

## Slide 10
Результаты моделирования
Для электродинамического моделирования использовался метод конечных элементов в частотной области с гексагональной сеткой, получаемой адаптивным разбиением на частоте 868 МГц. Диапазон расчёта от 840 до 900 МГц.
На центральной частоте антенна согласована на 50 Ом.
КПД излучения антенны 0,85.
КСВН
Волновое сопротивление
Сечение ДН в вертикальной плоскости
Сечение ДН в горизонтальной плоскости
9

## Slide 11
Согласование антенны
После изготовления печатной платы проведено согласование антенны.
КСВН до согласования 5,4.
КСВН после согласования 1,04.
Волновое сопротивление антенны до согласования
Волновое сопротивление антенны после согласования
10

## Slide 12
11
Принципиальная электрическая схема

## Slide 13
Печатная плата
12
Учтено волновое сопротивление и выровнены длины проводников для дифференциальной пары
Вырез в маске для согласования антенны
Контрольные точки в ключевых цепях
Защита от электростатических разрядов и КЗ
Репозиторий с исходными файлами
Интерфейс командной строки поверх UART
Энергоэффективный LDO стабилизатор напряжения
Места для подключения зажимов «Крокодил»
Автоматическое переключение питания

## Slide 14
13
Корпус
Детали корпуса оптимизированы для 3д печати.
Встроенный батарейный отсек, изготавливающийся вместе с корпусом.
Вплавляемые гайки для резьбовых соединений.
Крепления типа «ласточкин хвост» для закрепления модулей.

## Slide 15
Используется операционная система реального времени FreeRTOS.
Применяется вытесняющая многозадачность.
Для обеспечения точного измерения времени реализована синхронизация часов управляющего и инфракрасного модулей, её алгоритм приведён на слайде.
14
Программное обеспечение
Алгоритм синхронизации
Структура сообщения синхронизации
ID1 – Идентификатор управляющего устройства
ID2 – Идентификатор модуля
CMD – Код команды
SSR, HT, HU, MNT, MNU, ST, SU – Поля регистров часов реального времени

## Slide 16
Технологическая часть
Разработана стенд и алгоритм для контроля параметров устройства.
Для контроля параметров используются возможности командной строки поверх UART.
Плата контроллера стенда идентична платам используемым в системе электронного хронометража.
15

## Slide 17
Срок выполнения работ 60 рабочих дней.
Рассчитана смета затрат и ленточный план-график выполнения работ
Исполнители НИОКР: инженер-конструктор, инженер-программист, монтажник РЭА.
16
Организационно-экономическая часть

## Slide 18
Охрана труда и экология
Исследовано влияние вредных факторов на монтажника РЭА при монтаже и настройке устройств, входящих в систему электронного хронометража.
Рассчитана освещённость на рабочем месте и выбраны осветительные лампы для обеспечения допустимых условий труда.
Отходы производства относятся к III и IV классам опасности, при правильной утилизации вреда окружающей среде не представляют.
Поверхность | , лк | , лк
Помещение | 531 | 1511
Зона электромонтажных работ | 1116 | 1394
Пол | 260 | 558
Поверхность |  | 
Помещение | 531 | 1511
Зона электромонтажных работ | 1116 | 1394
Пол | 260 | 558
17

## Slide 19
Разработана схема построение приемника ИК сигнала.
Разработаны плата, корпус и программное обеспечение и корпус устройства.
Изготовлен опытный образец системы.
Разработан стенд и алгоритм для тестирования изготовленных устройств.
Составлены смета затрат и график работ.
Определены требования к рабочему месту монтажника РЭА.
Результаты выполнения выпускной квалификационной работы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18

## Slide 20
Спасибо за внимание!
kka18l235@student.bmstu.ru